南通市基础教育专网无线集成统一认证采购项目

项目内容

# （一）项目需求

# 1、项目建设概况

# 本次无线项目覆盖南通教育技术中心办公室、会议室、传达室、走廊、活动室、球场、食堂等，实现室内外无线覆盖。同时考虑全市基础教育学校的无线接入集中认证。

办公室、宿舍、传达室采用面板式AP，墙面明装，具体安装高度根据室内线槽高度确认。走廊、雨棚下、活动室、音乐室、食堂、会议室采用放装式AP，吸顶安装；另外活动室、音乐室及大办公室考虑同时需要有线网络，相应增加面板式AP作为补充。球馆采用两个高密放装式AP，吸顶安装。在球馆南侧一层办公室配置1个墙柜作为分设备间，食堂、仓库、球馆、平房雨棚下的AP接入分设备间墙柜，分设备间至总设备间采用室外多模光纤连接。所有AP全部重新敷设网线，室内采用六类非屏蔽双绞线，室外采用六类非屏蔽防水双绞线，从穿PVC线槽到四楼半楼梯间处的总设备间，在设备间配置24口PoE接入交换机，通过无线控制器对所有AP进行管理。大门处及最南侧的宿舍、食堂、仓库等的AP至设备间的连接在室外无可利用管井，需重新破路埋管，路两侧新增通讯井用于管路及网线敷设。

2、设备清单及主要技术参数

（1）设备清单

| 序号 | 项目 名称 | 规格型号/主要技术参数 | 数量 | 单位 | 建议 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线 控制器 | 可配置最大AP数≥2048；接口：千兆电口≥8个，万兆光口≥2个 ；转发性能≥10Gbps；整机功耗<300W，工作/存储环境温度：0℃～45℃/-40℃～70℃，工作/存储环境相对湿度(非凝露)：5%～95%，支持802.1x认证，MAC地址认证，Portal认证等；支持IPv4/IPv6双协议栈。单台配置双电源，管理AP授权书≥64个。 | 1 | 套 | 华三、华为、中兴 |
| 2 | 面板式AP | 支持胖/瘦AP两种工作模式，采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式，大小与标准86面板一致，整机协商速率≥1200MBbps，下行：3个10/100/1000Mbps自协商以太网口，1个RJ11口电话透传接口 ，上行：1个10/100/1000Mbps自协商以太网口，1个RJ11口电话透传接口。 | 43 | 台 | 华三、华为、中兴 |
| 3 | 放装式AP | 支持胖/瘦AP两种工作模式，采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式，整机协商速率1200MBbps，2个10/100/1000Mbps电口，双网口均可进行PoE供电。 | 14 | 台 | 华三、华为、中兴 |
| 4 | 高密放装式AP | 支持胖/瘦AP两种工作模式，内置天线三频八流，整机802.11ac Wave2最高速率2600Mbps（1733Mbps+867Mbps）整机11n最大速率1200Mbps（400Mbps+400Mbps+400Mbps），2个10/100/1000Mbps(RJ45)，双网口可冗余PoE供电，支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式。 | 2 | 台 | 华三、华为、中兴 |
| 5 | PoE 电源 | 单端口POE注入单元，含40W电源，千兆，可并排安装 | 2 | 台 | 华三、华为、中兴 |
| 6 | 24口PoE接入交换机 | 交换容量336Gbps，整机包转发率96Mpps，支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 185W)，支持4个1000BASE-X SFP端口，与无线控制器、ap同一品牌。 | 3 | 台 | 华三、华为、中兴 |
| 7 | 堆叠 电缆 | SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 2 | 根 | 华三、华为、中兴 |
| 8 | 光纤 模块 | GE多模模块(850nm，0.55km，LC) | 2 | 块 | 华三、华为、中兴 |
| 9 | 墙柜 | 6U高，600*450mm（宽度*深度） | 1 | 只 | 一舟、德塔深特、图腾 |
| 10 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 传输带宽大于250MHz，23AWG线规，中心PE十字骨架，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP，性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2007标准。 | 6 | 箱 | 一舟、德塔深特、安普西蒙 |
| 11 | 六类非屏蔽4对室外防水双绞线 | 六类非屏蔽4对室外防水双绞线 | 2 | 箱 | 一舟、德塔深特、安普西蒙 |
| 12 | 室外多模光纤 | 6芯室外多模光纤，满足YD/T 1258.4-2005、IEC794、GR-409、ICEA-596等标准，50/125，OM3 | 200 | 米 | 一舟、德塔深特、大唐保镖 |
| 13 | 光纤 尾纤 | 1米LC多模尾纤（OM3），50/125 | 12 | 芯 | 一舟、德塔深特、大唐保镖 |
| 14 | 光纤 跳线 | 3米LC-LC多模跳线（OM3），50/125 | 2 | 对 | 一舟、德塔深特、大唐保镖 |
| 15 | 8口挂墙式光纤配线架 | 壳体采用环氧静电喷塑，含LC耦合器 | 2 | 只 | 一舟、德塔深特、大唐保镖 |
| 16 | 线槽 | 塑料线槽 50*25 | 270 | 米 | 国产 |
| 17 | 穿线管 | PVC20中型 | 330 | 米 | 国产 |
| 18 | PE管 | PE管，Ø32*2mm | 310 | 米 | 国产 |
| 19 | 镀锌 钢管 | DN50*3.0 热镀锌钢管 | 24 | 米 | 国产 |
| 20 | 路面切割修补 | 路面切割修补 | 24 | 米 | 定制 |
| 21 | 室外 开挖 | 挖深500mm，含泥土回填 | 24 | 米 | 定制 |
| 22 | 通讯井 | 400*400*600mm，含井盖 | 4 | 只 | 定制 |
| 23 | 集中 认证 | 支持802.1x认证，MAC地址认证，Portal认证，RADIUS认证等；支持IPv4/IPv6双协议栈。100个用户许可,最多可支持100万用户许可。 | 1 | 套 | 定制 |
| 24 | 安装 调试 | 安装调试及辅助材料，86明盒、RJ45头、跳线等 | 1 | 项 | 定制 |

（2）主要设备技术参数

无线控制器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★转发性能 | ≥10Gbps |
| 最大接入用户数 | ≥16K |
| 双电源冗余 | 双电源冗余 |
| 性能指标 | ARP表项≥32K |
|  | MAC表项≥32K |
| ★最大管理AP数 | ≥512个 |
| ★可配置最大AP数 | ≥2048个 |
| ★接口类型 | 千兆电口≥8个，万兆光口≥2个 |
| 无线定位 | 定位精度2米以内 参与定位的AP支持跨信道部署 |
| 嵌入式定位 | AC支持内置定位功能，无需第三方定位引擎 |
| ★虚拟化 | 对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑 |
|  | 对外统一管理界面，简化运维 |
|  | AC支持热备，支持ms级切换 |
| ★License池 | 支持虚拟化功能，虚拟化之后的虚拟AC的License能力是多台物理AC License能力之和 |
|  | AC支持热备，备份功能无需License |
| 快速漫游 | 支持802.11k/v/r等快速漫游协议 |
| 分层AC | 总部AC统一管理 |
|  | License统一管理 |
|  | 自由选择认证点 |
|  | 分支AC支持本地漫游功能 |
| ★管理和维护 | 结合公有云平台可实现极简运维及业务增值 |
| ★配置要求 | 单台配置双电源，管理AP授权书≥64个。 |

面板AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★工作模式 | 采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 |
| ★协商速率 | 整机协商速率≥1267Mbps |
| ★接口设计 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口； |
|  | ≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口； |
|  | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口" |
| ★MU-MIMO特性 | 要求投标产品支持MU-MIMO特性，保留实际测试的权利 |
| 终端感知准入 | 支持 |
| 实时频谱防护 | 支持 |
| wIPS 探针 | 支持 |
| 广播抑制 | 支持 |
| 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
| Green AP | 支持 |
| 动态MIMO省电(DMPS) | 支持 |
| 用户数负载均衡 | 支持 |
| 流量负载均衡 | 支持 |
| 频谱导航 | 支持 |
| 组播转单播 | 支持 |
| ★产品性能 | 单设备支持不低于50个终端同时点播视频服务，单用户性能不低于500Mpps，第三方权威测试机构出具的报告复印件。 |

放装AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★工作模式 | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持MU-MIMO，采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式。 |
| ★接口 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，双网口PoE供电、支持端口负载均衡。 |
| USB接口扩展 | ≥1个USB扩展口 |
| ★整机协商速率 | ≥1267Mbps |
| 核准频段 | 802.11a/n/ac : 5.725GHz-5.850GHz (中国)，802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) |
| ★MU-MIMO特性 | 要求投标产品支持MU-MIMO特性，保留实际测试的权利 |
| 终端感知准入 | 支持 |
| 实时频谱防护 | 支持 |
| wIPS 探针 | 支持 |
| 广播抑制 | 支持 |
| 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
| Green AP | 支持 |
| 动态MIMO省电(DMPS) | 支持 |
| 用户数负载均衡 | 支持 |
| 流量负载均衡 | 支持 |
| 频谱导航 | 支持 |
| 组播转单播 | 支持 |
| ★产品性能 | 单设备支持不低于100个终端同时点播视频服务，单用户性能不低于600Mpps，第三方权威测试机构出具的报告复印件。 |

高密AP

| 功能及技术指标 | 招标要求 |
| --- | --- |
| ★工作模式 | ★采用整机八流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 |
| ★射频设计 | 为了在高密场景和高带宽要求场景提供更多的频谱资源，满足用户的时间需求，要求投标产品提供三个射频模块设计 |
| ★协商速率 | 整机协商速率≥3000Mbps |
| ★接口设计 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，双网口均可进行PoE供电，保留测试权利。 |
| ★MU-MIMO特性 | 要求投标产品支持MU-MIMO特性，保留实际测试的权利 |
| 终端感知准入 | 支持 |
| 实时频谱防护 | 支持 |
| wIPS 探针 | 支持 |
| 广播抑制 | 支持 |
| 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
| Green AP | 支持 |
| 动态MIMO省电(DMPS) | 支持 |
| 用户数负载均衡 | 支持 |
| 流量负载均衡 | 支持 |
| 频谱导航 | 支持 |
| 组播转单播 | 支持 |
| ★产品性能 | 单设备支持不低于180个终端同时点播视频服务，单用户性能不低于900Mpps，第三方权威测试机构出具的报告复印件。 |

POE交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★性能 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps |
| ★接口类型 | 实配24个10/100/1000M电口+4个不复用的1000M SFP光口 |
|  | 最大可用千兆端口数≥28 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| ★三层路由 | 支持IPv4/IPv6静态路由 支持RIP/RIPng，OSPF |
| ★虚拟化 | 支持虚拟化功能，将多台设备虚拟城一台设备，简化管理。 |
| 认证 | 支持单端口同时支持802.1x认证，MAC认证，和Web认证，满足校园网多种认证需求，并且所有认证方式均可在交换机上集中实现 |
| ★POE功能 | 支持POE功能 |

注：（以下条款为必须满足项，否则视为无效投标）：

1、本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌。投标人所投产品如为建议品牌以外品牌的，所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次并且在满足技术参数的前提下提供相关权威证明资料（投标人的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据）：①相关权威检测机构出具的“产品检测报告”；②技术白皮书；③生产许可证，且①②③项的复印件必须加盖制造商红章。

2、产品要求中加“★”的内容为实质性响应条款，不得负偏离。投标人可在不低于本采购文件要求的前提下选择优于本采购项目中加“★”内容的产品或服务，但需提供满足该标书文件对应参数的第三方检测报告。

（二）交货及售后服务

- 中标人须在中标后、签订合同前提供所投无线控制器、AP的原厂商针对本项目出具的授权函和质保服务承诺函。

- 交货时间及地点：自成交通知书发出之日起5个工作日内按时签约；交货（服务）地点：用户指定地点。

- 验收要求：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- 维保期要求：本项目为系统集成交付工程，中标人须确保按招标需求配置齐全，包括设备、配件、软件、许可及安装所需的耗材等。成交人须提供叁年免费维护与保修，布线工程质保15年，质保期自双方代表在验收单上签字之日起计算。质保期内，采购人向成交人发出故障通知后，成交人应当在4小时以内到达现场，一般故障须在8小时内解决，重大故障须在48小时内解决。

- 中标人应提供不低于每季度一次的现场巡检，检查设备运行情况，并出具巡检记录。

- 所供商品交付使用时，供应商必须向需方提供厂家产品授权书，售后服务承诺书，产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

- 中标人负责提供设备软硬件操作、运行、维护的免费现场培训。

- 其它必要的服务承诺。

(三)报价要求

采用总价承包的方式报价。供应商报价必须包含完成采购方要求的一切可能的费用，无论本文件是否以文字形式规定，供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工及服务，考虑各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，供应商也不得在生产、施工、服务期间提出任何增加费用的要求，更不得减少施工项目，不得降低施工质量。

（四）其它

成交人所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求，不接受负偏离。如果所投产品有偏离，必须在技术偏离表中注明，否则默认为完全响应，验收时发现偏差，无条件更换。

- 所有产品在符合本文件要求的前提下必须得到最终用户（学校）的认可。

- 所提供的产品、材料等必须符合相关标准，绿色、环保、安全。

- 投标人有部分承诺不满足谈判文件的要求（非拒绝资格的部分），在评审时须现场承诺，如其成交，则成交人必须保证最终提供的货物及服务等必须满足谈判文件要求（满足国家有关质量要求、采购人提出的技术及生产工艺要求），任何成交人不得借口满足“按询价文件及样品”降低标准提供货物及服务。