南通市北城中学东传达室、图文楼、食堂屋面防水维修

及部分外墙防水工程

询价文件

招 标 人：南通市北城中学

二〇二三年六月二日

目  录

第一部分  询价公告

第二部分  项目需求

第三部分  合同主要条款

第四部分  技术资料及附件

第五部分  投标文件组成及格式

第一部分  询价公告

南通市北城中学东传达室、图文楼、食堂屋面防水维修

及部分外墙防水工程询价公告

一、项目概况：

1.工程名称：南通北城中学东传达室、图文楼、食堂屋面防水维修及部分

外墙防水工程

2.项目编号：BCZX2023004

3.项目地点：南通市北城中学校内

4.询价内容：具体详见项目需求及清单内的所有内容。

5.资金来源：预算内

6.最高限价：本项目最高限价为人民币3.3万元，报价超过最高限价的为无效投标。

二、投标人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供企业法人营业执照；

2.经营范围包括但不限于建筑安装、装潢装饰、水电安装、防水材料；

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

4.以上资格证明文件为复印件，须加盖公章；

三、提交询价文件的截止时间、开标时间和地点

1.询价文件递交截止时间：2023年 6 月 9 日 9 时 30 分（北京时间）

2.询价文件递交地址：南通市崇川区石桥路29号北城中学1号楼3楼

四、询价公告期限

自询价公告在“南通市教育网”发布之日起3个工作日。

五、文件获取：

1.获取时间：自本公告发布之日起至2023年6月9日9时30分。

2.获取方式：凡有意参与本次询价的，直接从“南通市教育网”自行下载询价文件。

六、招标联系人信息

名称：南通市北城中学后勤处

地址：南通市崇川区石桥路29号

联系人：黄老师

电话： 0513—80290159

## 第二部分  项目需求

一、项目具体需求说明

1.项目概况

共三处楼顶：东门传达室楼顶；图文信息楼楼顶2 个排风井附近；食堂与宿舍楼楼伸缩缝

一处外墙一处室内：北门高压房东墙、北墙；生物实验室天花板附近。

学校东传达室兼有传达室和消防控制室功能，内有监控大屏一台、控制机柜若干，楼顶近期出现裂纹，存在漏雨现象，影响机器安全运行，需要铺设防水卷材；图文信息楼楼顶是倒置式可上人屋面，屋面有2 个空调排风井，屋面下层有保温层，因长时间刚性混凝土面层裂缝及防水层老化造成雨水进入屋面内部保温层含有明水，出现不规则裂缝和蜂窝面致使室内顶棚滴水渗漏，直至二楼空调机房和一楼图书馆，现需清除杂物，高压注入防水材料，并对防水卷材进行改造；食堂宿舍楼之间存在伸缩缝渗漏现场，直至一楼，影响空调、风扇、照明等电器安全，需要进行楼顶防水改造。学校配电房由于外墙渗漏，导致墙面腐蚀，需要进行防水处理，铲除腐蚀层，刷新墙面。

2.工程量清单

| 序号 | 施工部位 | 施工、防水材料要求 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东传达室楼顶 | 3mmSBS卷材 | 55m2 |
| 2 | 图文信息楼楼顶风井 | 丙烯酸盐灌浆+卷材+超粘涂料 | 2个 |
| 3 | 图文信息楼楼顶分隔缝 | 3mmSBS卷材+超粘(非固化)防水涂料 | 600 m2 |
| 4 | 食堂二层楼顶接缝 | 3mmSBS卷材 | 240 m2 |
| 5 | 配电房外墙 | 填充瓷砖裂缝、刷外墙防水胶 | 100m2 |
| 6 | 配电房室内修补 | 内墙铲除腐蚀层+做防水涂料 | 85m2 |

注意：超粘防水材料施工应包括聚氨酯注浆液、丙烯酸盐注浆液止水针头超强堵漏宝及其他辅助材料

二、报价及工期

1.报价内容：填报品牌、综合单价等。

2.总工期：10 日历天

3.承包方式：包工包料

4.质量标准：合格

5.质量保证金：质保金为工程审定价的8%，质保期五年。

三、项目施工方法及要求

1.施工方法：

（1）传达室屋面 选用 3mmSBS 改性沥青防水卷材防水层。

（2）图文楼屋面排风井 四周布钉高压注浆，采用新型高分子丙烯 酸盐水固化堵漏材料。要求排风井基层四周堵漏灌浆材料大面积渗 透及饱和，形成新的再造防水层。风井四周表面裂缝用超粘涂料+卷 材施工恢复。

（3）图文楼屋面分隔缝 选用 3mmSBS 改性沥青防水卷材+超粘非 固化橡胶沥青防水涂料（卷材宽度 25 公分）

（4）食堂屋面 选用 3mmSBS 改性沥青防水卷材。

（5）配电房	外墙填充瓷砖裂缝、刷外墙防水胶配电房室内修补，内墙铲除腐蚀

层，做防水涂料。

注意事项：

（1）部分区域施工有一定难度。请投标人自行考察并考虑综合报价。一旦报价，不因上述原因调整单价。

（2）楼顶清理后垃圾的装袋下楼、垃圾堆放、处理及外运，投标人需勘踏现场后自行考虑，该部分费用包含在此部分投标报价中，结算时不予调整。

（3）其他：中标人应自行认真踏勘现场条件，一旦成交不得对现场条件提出额外要求。

2.承包方式说明：承包方式采用工程施工报价范围内的包工、包料、包质量、包工期、包安全、包价格的工程总承包方式，施工期间产生的建筑垃圾由施工方及时按规定处置（产生的费用由承包方承担）。

3.施工技术及安全要求

项目施工：须提供针对性的施工组织设计，详见项目需求第一条。工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2012）、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011等规定。

安全施工: 中标人应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

4补充条款 :

参加比选的投标人自行踏勘现场，根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案进行报价，结算时一律不作调整。

参加比选的投标人在报价时须自行考虑赶工措施费、夜间施工费、特殊情况缓（停）工等措施项目费，结算时一律不作调整。

5.验收要求及标准

在接到中标人以书面形式提出验收申请后，招标人在5个工作日内及时组织相关专业技术人员验收，必要时邀请质检等部门共同参与，并出具验收报告，作为支付工程款的依据。

楼顶防水材料必须渗透到现浇层，工程结束验收，卷材无破裂、接口处无起层现象，没有明显的潮湿印为合格，保修期五年。合同期内只要房子不改造、改建，无重大振动，一律免费修理，24小时响应。（自然灾害除外）

6.付款方式

工程整体竣工验收合格且提交竣工资料后，支付合同价的70%；完成工程审计验收后，当年付至审计价的92%，余款满五年后无质量问题一次性无息付清。缺陷责任期五年，自工程通过竣工验收之日起计算。

# 第三部分  合同主要条款

建设工程施工合同

发包人(全称)：    南通市北城中学

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：  工程量清单中所示的内容

工程立项批准文号：

资金来源： 财政资金

2、工程承包范围

承包范围：   同工程内容

3、合同工期：

开工时间：2023年    月   日，竣工时间：2023年   月   日，施工总工期      日历天。具体开工日期以发包人的书面开工令为准 。

4、质量标准

工程质量标准：              。

5、竣工资料

竣工结算资料必须在规定时间内提交。

# 6、合同价款

金额（大写）：                 （人民币）

（小写）：￥                元

7、工地代表

7.1 发包人驻工地代表：        职权：本工程的合法负责人；

7.2 承包人驻工地代表：        职权：本工程的合法负责人；

8.承包人的工作

承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。承包人要做好各项安全措施，如在此期间发生安全事故，应由承包人完全负责。

9.工程款支付

关于付款周期的约定：本工程需进行竣工审计，整体竣工验收合格后，支付至合同价的70%；当年付至审计价的92%；竣工验收合格之日起满五年后无质量问题一次性无息付清。缺陷责任期五年，自工程通过竣工验收之日起计算。

履约保证金：承包人提供的履约担保金额为合同价8%。

关于履约保证金退还程序：工程竣工后，施工单位未发生违约情况，由承包人附竣工验收证明，向工程部提出予以办理履约保证金退款手续。

10.争议

本合同在履行过程中发生纠纷，发包人与承包人应及时协商解决。协商不成时，双方同意向人民法院起诉。

11.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议及承包人投标文件和承诺书与本合同具有同等法律效力。

12.本合同壹式贰份，双方各执壹份，在承包人提交履约保证金，且经双方签字、盖章后生效。

发包人（公章）：                        承包人（公章）：

法定代表人：                            法定代表人：

单位地址：                              单位地址：

电话：                                  电话：

签订合同代表：                          签订合同代表：

年    月    日                          年     月     日

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                      工程施工签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为 2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为 2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：  /   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 5 年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五.保修费用

4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 保修金为工程总价（审计后）的8%,非甲方造成的工程质量问题，保修费从工程质量保修金内扣除。

六.双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                            承包人(公章)：

地  址：                                  地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

南通市北城中学东传达室、图文楼、食堂楼顶面防水维修

及部分外墙防水工程安全文明施工协议

甲方：南通市北城中学

乙方：

乙方为甲方楼顶面防水维修及部分外墙防水工程的施工单位，为保证整个施工过程安全、文明，经甲乙双方协商特签定如下协议：

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

一、乙方人员进出甲方校园须佩戴口罩，主动登记并出示苏康码和行程码及48小时核酸证明（扫好通码）；乙方施工人员14天以内（或地方政府规定时间）内有新冠疫情中高风险地区旅居史或密接史的不得进入校园，如有隐瞒，一切后果由乙方承担。

二、乙方负责制定安装施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备安装工程建设项目专职安全管理员，并认真落实各项施工安全管理规定，在安装施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。

三、乙方所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

四、乙方在安装工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。

五、乙方在装卸货时，且有足够的安全保障措施。作业区严禁堆放脚手架、跳板或其他杂物。

六、乙方应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教育，注意劳动安全，做好施工现场防火、防盗、防触电等工作，不得随意破坏施工现场的安全围护设施，如发生工伤事故或意外事故，均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必须服从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。

七、材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场地清；保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，对违反责任者将从重处罚，所处罚金将直接从工程款中扣除。

八、乙方应加强成品保护工作，既要防止成品被别人破坏，又要防止破坏别人的成品。属乙方自己的成品，破坏后由乙方自行负责；乙方破坏其他人的成品，损失由乙方承担，损失费用从工程款中扣除。

九、乙方负责保护周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏，否则应承担相应费用。

十、乙方配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作，并承担费用。

十一、施工期间如施工人员发生人身意外伤害事故或因施工意外影响到他人人身安全的责任和费用由乙方全部承担，所发生的一切费用均由乙方全部支付。

十二、本协议之签订之日起生效，工程竣工时自行终止。

十三、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

代表签字：                        代表签字：

日期：   年  月  日               日期：  年  月  日

第四部分   清单、技术资料

配电间墙面渗漏

# 第五部分  投标文件组成及格式

投标文件组成

投标文件由资格审查文件、价格标两部分组成。本次招标报价低者中标。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供企业法人营业执照；

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书（如有）

以上材料如为复印件均需加盖投标人公章。

（二）价格标（单独装订密封）

报价明细表（综合单价）；

相关附件：

项目

资格文件

招标人：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

日期：

##### 一、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的       （项目名称)项目公开招标投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

二、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加    （项目名称)项目的招标投标活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

三、企业营业执照复印件

附件2：报价单（另行装袋）

南通市北城中学东传达室、图文楼、食堂楼顶面防水维修

及部分外墙防水工程

报价明细表

2.工程量清单

| 序号 | 施工部位 | 施工、防水材料要求 | 面积 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东传达室楼顶 | 3mmSBS卷材 | 55m2 |  |  |
| 2 | 图文信息楼楼顶风井 | 丙烯酸盐灌浆+卷材+超粘涂料 | 2个 |  |  |
| 3 | 图文信息楼楼顶分隔缝 | 3mmSBS卷材+超粘(非固化)防水涂料 | 600 m2 |  |  |
| 4 | 食堂二层楼顶接缝 | 3mmSBS卷材 | 240 m2 |  |  |
| 5 | 配电房外墙 | 填充瓷砖裂缝、刷外墙防水胶 | 100m2 |  |  |
| 6 | 配电房室内修补 | 内墙铲除腐蚀层+做防水涂料 | 85m2 |  |  |

注意：超粘防水材料施工应包括聚氨酯注浆液、丙烯酸盐注浆液止水针头超强堵漏宝及其他辅助材料